## Slide 1
（1):
C
(2):
D
(3):
A
(4):
B
(5):
D
(6):
A
(7):
A
(8):
(9):
A
(10):
C
(11):
B
(12):
A
(13):
A
（14):
D
（15):
D
(16):
B
(17):
D
(18):
B/D
(19):
B
(20):
B
（21):
B
（22):
C
(23):
C
(24):
B
(25):
D
思考与练习题2:2.1单项选择答案

## Slide 2
  51汇编语言能直接操作单片机的系统硬件，指令执行速度快。但其程序可读性差，且编写、移植困难。
51单片机操作数的简记符
实验2汇编源代码
Count EQU 30H
Button BIT P3.7
ORG 0
START: MOV Count,#00H
NEXT: MOV A,Count
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
JB Button,$
JNB Button,$
INC Count
MOV A,Count
CJNE A,#100,NEXT
LJMP START
TABLE:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
end

## Slide 3
Proteus可完成单片机与外围电路混合仿真，仅支持汇编
P243 阅读材料一、ISIS模块的电路绘图与仿真运行方法
P254 阅读材料二、ISIS模块的汇编程序创建与调试方法

## Slide 4: 第4章 单片机的C51语言

## Slide 5
4.1 C51的程序结构
4.2 C51的数据结构
4.3 C51与汇编语言的混合编程
4.4 C51仿真开发环境
4.5 C51初步应用编程

## Slide 6
  C51是为51系列单片机设计的一种C语言，其特点：
C51语言已成为51系列单片机程序开发的主流软件方法。
    结构化语言，代码紧凑——效率可与汇编语言媲美
    接近自然 语言，程序可读性强——易于调试、维护
    库函数丰富，编程工作量小——产品开发周期短
    机器级控制能力，功能很强——适合于嵌入式系统开发
    与汇编指令无关，易于掌握——在单片机基础上上手快

## Slide 7
  C51与标准C语言对比
  相同之处：语法规则、程序结构、编程方法
;汇编程序
LOOP: CLR P1.0
ACALL DEL50
SETB P1.0
SJMP LOOP
DEL50: MOV R7,#200
DEL1: MOV R6,#125
DJNZ R6,$
DJNZ R7,DEL1
RET
END

## Slide 8
预处理命令---------
函数说明------------
全局变量定义------
主函数------------
自定义函数---------
局部变量定义---------
函数体
函数体------
//C51程序

## Slide 9
4.1 C51的程序结构
4.2 C51的数据结构
4.3 C51与汇编语言的混合编程
4.4 C51仿真开发环境
4.5 C51初步应用编程

## Slide 10
1. C51的变量
在C语言编程中，数值可以发生改变的量称为变量。
变量名与存储单元地址相对应，变量值与存储单元的内容相对应。
例如
在51单片机多存储空间中如何确定变量与地址的关系？思考与练习题2 （7）

## Slide 11
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名
（标准C）
（标准C）
可以缺省（缺省值）
C51变量定义的四要素:
（C51特有）
（标准C+C51）

## Slide 12
变量名可以由字母、数字和下划线三种字符组成，且第一个字符必须为字母或下划线，变量名长度随编译系统而定。
变量名具有字母大小写的敏感性，如SUM和sum代表不同的变量。
强调：头文件中定义的变量都是大写的，若程序采取小写变量则需要重新定义。
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名

## Slide 13
C51扩展的若干关键字一览表
变量名不得使用标准C语言和C51语言的关键字。

## Slide 14
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名
存储种类用于说明变量的作用范围：
1、auto（自动型）——变量的作用范围在定义它的函数体或语句块内。执行结束后，变量所占内存即被释放。
2、extern（外部型） ——在一个源文件中被定义为外部型的变量，在其它源文件中需要通过extern说明方可使用。全局变量
3、static（静态型） ——利用static可使变量定义所在的函数或语句块执行结束后，其分配的内存单元继续保留，且数值保持不变。
4、register（寄存器型） ——目前已不推荐使用。
缺省存储种类为auto (自动)型变量

## Slide 15
数据类型用于表示数据存放格式
* 有符号数类型可以忽略signed标识符
标准C语言的数据类型
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名

## Slide 16
除上述常规格式外，51单片机还有三种新的存储格式：
bit型存储格式
sfr型存储格式
sfr16 sbit型存储格式
bit、sfr或sfr16、sbit
C51扩充的3种数据类型：

## Slide 17
bit 型变量
关键词bit用于定义一个位变量，语法规则：
bit bit_name [= 0或1];
例如：bit door = 0 ;
//定义一个叫door的位变量且初值为0
与标准C的数据类型声明的语法规则是一致的，如： int int_name [ = 常数];

## Slide 18
sfr或sfr16型变量
用于定义8位或16位的SFR变量，指定特殊功能寄存器的字节地址，
语法规则：
sfr sfr_name = 字节地址常数;
sfr16 DPTR=0x82; //定义DPTR的低地址82H
注意：C语言中十六进制整数是数值前加0x或0X前缀
例如： sfr P0 = 0x80; //定义P0口地址80H
sfr PCON = 0x87; //定义PCON地址87H
sfr16 sfr_name = 字节地址常数;

## Slide 19
sbit型变量
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
F1
P
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
F1
P
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
F1
P
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
F1
P
D0^7
D7H
D6H
D5H
D4H
D3H
D2H
D1H
D0H
D0H
PSW
D0^6
D0^5
D0^4
D0^3
D0^2
D0^1
D0^0
绝对位地址
相对位地址
字节地址
位地址表达形式：绝对位地址、相对位地址
关键词sbit用于定义SFR位地址变量

## Slide 20
1）将SFR的绝对位地址定义为位变量名
sbit bit_name = 位地址常数;
例如: sbit CY = 0xD7;
3）将SFR的相对位位置定义位变量名
sbit bit_name = sfr_name ^ 位位置;
例如: sbit CY = PSW^7;
2）将SFR的相对位地址定义为位变量名
sbit bit_name = sfr字节地址 ^ 位位置;
例如: sbit CY = 0xD0^7;
sbit型可用三种定义形式：

## Slide 21
C51编译器在头文件“REG51.H”中定义了全部sfr/sfr16和sbit变量。
用一条预处理命令#include <REG51.H>把这个头文件包含到C51程序中，无需重新定义即可直接使用它们的名称。

## Slide 22
编程举例：

## Slide 23
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名
存储类型体现了变量的存放区域。51系列单片机共有6个存储类型（分布在3个逻辑存储空间中）。
data区
code区
xdata区
bdata区
Pdata区
idata区

## Slide 24
不同存储类型的特点
SMALL系统
COMPACT系统
LARGE系统
编译模式
三种编译模式分别对应于三种缺省存储类型：
约定：若无特殊声明，一般均为“SMALL编译模式”

## Slide 25
unsigned char data system_status = 0;
//定义system_status为无符号字符型自动变量，该变量位于data区中且初值为0。
变量定义实例
变量名为system_status
片内RAM低128字节区
无符号字符型
自动型
初值为零

## Slide 26
unsigned char bdata status_byte;
unsigned int code unit_id[2]={0x1234, 0x89ab};
static char m, n;
//定义status_byte为无符号字符型自动变量，该变量位于bdata区
//定义unit_id[2]为无符号整型自动变量，该变量位于code区中，是长度为2的数组，且初值为0x1234和0x89ab。
//定义m和n为2个位于data区中的有符号字符型静态变量。
#pragma LARGE;
xdata

## Slide 27
2. C51的指针
标准C语言指针的一般定义形式为：
数据类型 *指针变量名 [= &被指向变量名]；
指针变量指向一个“数据类型”说明的变量。
例如： int a =’A’;
int *p1= &a;
这表示p1是一个指向int型变量的指针变量，此时p1的值为int型变量a的地址，而a和p1两个变量都位于C编译器默认的内存区中。

## Slide 28
对于C51，除了数据类型外，指针定义中还应说明:
1）指针变量自身位于哪个存储区中？
2）被指向变量位于哪个存储区中？
C51指针的一般定义形式：
数据类型 [存储类型1] * [存储类型2] 变量名[=&被指向变量名]；
被指向变量的类型，
如int型或char型
指针变量所在的存储区，缺省时为编译器默认的存储区
被指向变量所在的存储区，缺省时由地址赋值关系决定。

## Slide 29
例1 若采用SMALL编译模式，试解释下述定义的含义。
char xdata a = ‘A’;
char *ptr = &a;
解：ptr是一个指向char型变量的指针，它本身位于SMALL编译模式默认的data存储区里，此时它指向位于xdata存储区里的char型变量a。
数据类型 [存储类型1] * [存储类型2] 变量名 [=&被指向变量名]；

## Slide 30
例2 试解释下述定义的含义
char xdata a = ‘A’;
char *ptr = &a;
char idata b = ‘B’;
ptr = &b;
解：以char *ptr形式定义的指针变量，既可指向位于xdata存储区的char型变量a，也可指向位于idata存储区的char型变量b（由赋值操作关系决定）。
前两句与例1相同
char xdata a = ‘A’;
char *ptr = &a;

## Slide 31
例3：试解释以下指针定义的含义
char xdata a = ‘A’;
char xdata *ptr = &a;
char idata b = ‘B’;
ptr = &b;
【解】ptr是位于data存储区且固定指向xdata存储区的char型变量的指针变量，此时ptr的值为变量a的地址。

## Slide 32
例4：试解释以下指针定义的含义
char xdata a = ‘A’;
char xdata *idata ptr = &a;
【解】ptr是固定指向xdata存储区的char型变量的指针变量， 它自身存放在idata存储区中，此时ptr指向位于xdata存储区中的char型变量a。

## Slide 33
补充 ：C51语言的绝对地址访问
如何对51单片机的片内RAM、片外RAM及I/O进行访问，C51语言提供了两种比较常用的访问绝对地址的方法。
1. 绝对宏
C51编译器提供了一组宏定义来对code、data、pdata和xdata空间进行绝对寻址。在程序中，用“#include<absacc.h>”来对absacc.h中声明的宏来访问绝对地址，包括CBYTE、CWORD、DBYTE、DWORD、XBYTE、XWORD、PBYTE、PWORD，具体使用方法参考absacc.h头文件。其中：

## Slide 34
CBYTE以字节形式对code区寻址；
CWORD以字形式对code区寻址；
DBYTE以字节形式对data区寻址；
DWORD以字形式对data区寻址；
XBYTE以字节形式对xdata区寻址；
XWORD以字形式对xdata区寻址；
PBYTE以字节形式对pdata区寻址；
PWORD以字形式对pdata区寻址。
例如：

## Slide 35
#include<absacc.h>
#define PORTA XBYTE[0xFFC0] /*把外部RAM地址为0xFFC0定义为PORTA，长度8位*/
#define NRAM DBYTE[0x50] /*将片内RAM，地址为0x50的单元定义为NRAM，长度8位*/
【例】

## Slide 36
#include<absacc.h>
#define PORTA XBYTE[0xFFC0] /*将PORTA定义为外部RAM，地址为0xFFC0*/
#define NRAM DBYTE[0x40] /*将NRAM定义为片内RAM，地址为0x40*/
main( )
{
PORTA=0x3D;
/*数据3DH写入地址0xFFC0的外部I/O端口或存储单元 */
NRAM=0x01;
/*将数据01H写入片内RAM的40H单元*/
while(1);
}

## Slide 37
2. _at_关键字
使用关键字_at_可对指定的存储器空间的绝对地址进行访问，格式如下：
[存储器类型] 数据类型 变量名 _at_地址常数
其中，存储器类型为C51能识别的类型；数据类型为C51支持的数据类型；地址常数用于指定变量的绝对地址，必须位于有效的存储器空间之内；使用_at_定义的变量必须为全局变量。

## Slide 38
【例】使用关键字_at_实现绝对地址的访问，程序如下：
data unsigned char y1 _at_ 0x50; /*在data 区定义字节变量y1，它的地址为50H*/
xdata unsigned int y2 _at_ 0x4000; /*在xdata区定义字变量y2，地址为4000H*/
void main(void)
{
y1=0xff;
y2=0x1234;
while(1);
}
P51页例3-3程序？

## Slide 39
【例】将片外RAM 2000H开始的连续20个字节单元置为1_20。
程序如下：
xdata unsigned char buffer[20] _at_ 0x2000;
void main(void)
{ unsigned char i;
for(i=0; i<20; i++) buffer[i]=i+1;
while(1);
}
如果把片内RAM 40H单元开始的8个单元内容置数1_8，则程序如下：
data unsigned char buffer[8] _at_ 0x40;
void main(void)
{ unsigned char i;
for(i=0; i<8; i++) buffer[i]=i+1;
while(1);
}

## Slide 40
实验内容： 计算N个数据的和,即
其中XK分别放在片内RAM区50H～55H单元中，N=6,求和的
结果Y放在片内RAM 区03H（高位），04H（低位）单元中。
data unsigned char buffer[6] _at_ 0x50;
data unsigned int sum _at_ 0x03;
void main(void)
{
unsigned int i=0;
sum=0;
for(i=0; i<6; i++) sum+=buffer[i];
while(1);
}

## Slide 41
4.1 C51的程序结构
4.2 C51的数据结构
4.3 C51与汇编语言的混合编程
4.4 C51仿真开发环境
4.5 C51初步应用编程

## Slide 42
1. Keil的编译环境 μVision3
Keil是德国Keil Software公司的51单片机开发软件包，是windows下的uVisoin3集成开发环境包括C编译器、汇编编译器、连接器、库管理及仿真调试器。

## Slide 43
在uVisoin3可以通过建立工程文件，将多个不同源程序文件组合起来（包括.ASM和.C文件），而Proteus中只能有1个.ASM源程序。

## Slide 44
μVision3的软件界面包括4大组成部分，即菜单工具栏，工程管理窗口，文件窗口和输出窗口。
菜单工具栏
工程管理窗口
文件窗口
输出窗口

## Slide 45
工程管理窗口用于管理工程文件目录，它由5个子窗口组成：文件窗口，寄存器窗口，帮助窗口，函数窗口，模版窗口。
工程管理窗口：

## Slide 46
输出窗口：
输出窗口用于编译过程中的信息交互作用，由3个子窗口组成：编译窗口，命令窗口，搜寻窗口。

## Slide 47
信息窗口：
观察窗口（Watch & Call Stack Windows）
输出窗口（Output Windows）
存储器窗口（Memory Window）
反汇编窗口（Dissambly Window）
串行窗口（Serial Window）

## Slide 48
建立工程→输入源程序→添加源程序→ 【工程设置】→编译源程序→【动态调试 】→ 运行
2、μVision的基本使用方法
举例：LED闪烁控制功能

## Slide 49
（1）建立工程
点击“Project->New Project… ”菜单，在编缉框中输入一个名字（设为exam1），无需扩展名。

## Slide 50
选择目标CPU（Intel系列的80C51BH）

## Slide 51
（2）输入源程序
点击新建文件按钮打开一个新的文本编缉窗口

## Slide 52
输入程序源代码，c程序以*.c保存该文件，汇编程序以*.asm保存该文件。

## Slide 53
（3）添加源程序 （右击“Source Group1” →点击“Add file to Group”Source Group1” →添加生成的.c文件）

## Slide 54
第4章单片机的C51语言
（4）工程设置
右击Project 窗口的Target 1→选择“Project->Option for target ‘target 1’” →工程设置对话框

## Slide 55
设置对话框中的OutPut 页面 （勾选“ Creat Hex file”）

## Slide 56
设置对话框中的Debug 页面 （选中Use和下拉框“PROTEUS VSM MONITOR …”）

## Slide 57
（5）编译源程序（形成hex文件）
点击F7或工具按钮启动编译、连接功能。
完成后将在命令窗口中显示编译结果

## Slide 58
若有语法错误，双击出错提示可指出错误所在行号

## Slide 59
第4章单片机的C51语言
1、将Keil编译形成的*.hex文件加载到*.DSN文件中，通过proteus控制仿真运行（无法在运行过程中进行调试）
程序运行的两种方法：

## Slide 60
2、在Keil软件里控制Proteus仿真运行（可以在运行过程中进行调试）
步骤：下载（ ）→ 运行（ ）→停止（ ）

## Slide 61
(6) 一般调试过程
①启动调试过程——Ctrl+F5、 、
Debug->Start/Stop Debug Session
② 开始调试——详见下页
③ 结束调试—— 、Debug->Stop Running

## Slide 62
调试工具栏
复位
运行到光标行
执行完当前子程序
过程单步
单步
停止
运行
调试菜单栏
快捷键
指向下条运行行

## Slide 63
基本调试手段：
1、运行到光标行——从当前行运行到光标所在行（Ctrl+F10）
2、严格单步运行——遇到函数时亦单步进行（F11）
3、跨函数单步运行——遇到函数时将其视作一行语句（F10）
4、断点运行 ——全速运行到断点行停止（双击设置/解除断点）
5、监视输出端口——打开I/O窗口 （Peripherals->I/O-Ports）
6、监视运行变量——打开Watch#1窗口（点击 ）
……